## Slide 1
JSON
JSON hace referencia al formato/forma de escritura de un texto en particular utilizado comúnmente para el intercambio de datos.
{
  "name" : "Jaxon",
  "age" : 42,
  "Works At" : "Tech News"
}
CLAVES
VALORES/DATO

## Slide 2
https://arduinojson.org/

## Slide 4
ENVIAR DATOS

## Slide 5
{
"sensor“ : "gps",
"time“ : 1351824120,
"data“ : [48.75608,2.302038]
}

## Slide 6
Importo la librería
Creo una variable para guardar el texto/json
Armo mi JSON/TEXTO
Envio el JSON por el puerto serial

## Slide 7
#include <ArduinoJson.h>
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
JsonDocument json;
void loop() {
json["sensor"] = "gps";
json["time"] = 1351824120;
json["data"][0] = 48.756080;
json["data"][1] = 2.302038;
serializeJson(json, Serial);
Serial.print("*");
delay(5000);
}

## Slide 8
De esta forma sobre nuestro monitor serial podremos observar que la información pasa a enviar datos cada 5 segundos.

## Slide 9
RECEPCIÓN DE DATOS

## Slide 10
Extracción de datos.
Convertivos los datos recibidos a un json procesable por Arduino.
Operaciónes
Variable para guardar el JSON.

## Slide 11
#include <ArduinoJson.h>
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
JsonDocument json;
void loop() {
if(Serial.available()){
String datos = Serial.readString();
deserializeJson(json, datos);
String sensor = json["sensor"];
long time = json["time"];
double latitude = json["data"][0];
double longitude = json["data"][1];
Serial.print("GPS: ");
Serial.print(sensor);
Serial.println("");
Serial.print("Time: ");
Serial.print(time);
Serial.println("");
Serial.print("Latitude: ");
Serial.print(latitude);
Serial.println("");
Serial.print("longitude: ");
Serial.print(longitude);
Serial.println("");
}
}

## Slide 12
EN JAVA
https://github.com/stleary/JSON-java

## Slide 13
Armando nuestro JSON

## Slide 14
Creamos la variable
Asignamos los datos. JSONObject es una librería que detecta automáticamente el tipo de dato, por lo que no es necesario hacer conversiones o demás.

## Slide 15
Extrayendo datos de un JSON

## Slide 16
Si al constructor le pasamos un texto en formato JSON automáticamente lo convierte para manipularlo.

## Slide 17
String text = "{\"sensor\":\"gps\",\"time\":1351824120,\"data\":[48.756080,2.302038]}";
JSONObject json = new JSONObject(text);
String sensor = json.getString("sensor");
long time = json.getLong("time");
JSONArray array = json.getJSONArray("data"); //extraigo el arreglo
double latitud = array.getDouble(0); //obtengo el valor en el indice 0
double longitud = array.getDouble(1); //obtengo el valor en el indice 1
// Print the value
System.out.println("Sensor: "+sensor);
System.out.println("Tiempo: "+time );
System.out.println("Latitud: "+latitud);
System.out.println("Longitud: "+longitud);
Código del MAIN: